## Slide 1
3.1 · T1–T8 产业趋势总览
从R1–R8到T1–T8：形成“可信底座、动作准入、双路径价值、标准横切”的产业结构
四项筛选只决定哪些能力进入T1–T8；趋势之间的关系来自最小前置条件、独立价值和横切范围。因此不是八条平行口号，也不是四级严格串行。
趋势筛选方法
入选门槛 · 需求刚性
问题须由6G物理分布、AI原生、跨域自治和生态开放产生；不解决会持续限制数据使用、动作安全或商业规模。
入选门槛 · 可证伪性
必须能设置领先信号、可测试指标和反证条件；否则只是愿景，不能作为趋势判断。
确定性 · 工程成熟度
是否已有组件、原型、参考架构或部署基础，以及可实施的接口、运行时和治理机制。
确定性 · 产业牵引力
标准讨论、厂商投入、客户需求和商业信号是否同向；证据按规范、产品、研究和愿景分档。
可信数据供给底座
T2 元数据事件化 · T3 全局控制/近源执行
T1 可运营数据产品 · T6 任务适用性准入
及时可达 × 正确使用，两类能力互为条件、并行建设
T7 能力型服务路径
数据/API、位置、身份、分析、网络能力
不必等待高风险自治成熟，可按调用/会话/覆盖先行收费
自动化动作可信准入
T4 供数—决策—执行—回证
T5 NDT预演成为放行证据
只约束高风险、跨域自治扩权，不否定只读分析和建议
T7 结果型服务路径
体验、交易、风控、运营结果
额外依赖T4/T5、结果归因、动作责任和回滚
T8 横切全部趋势：标准更可能冻结能力语义、信息模型、接口行为和一致性测试
不构成第五个演进阶段；增强既有NF、SMO服务、边缘Agent或新功能均可承载同一外部行为。
趋势 | 确定性 | 主要依据
T1 / T2 / T3 | 高 | 需求刚性强，目录、近源处理和产品化已有工程基础
T4 / T5 / T6 | 中高 | 机制明确，通信级闭环、动作证据和任务适用性仍需验证
T7 | A中高 / B低—中 | 能力服务已有CAMARA/Open Gateway信号；结果型服务的归因、责任和规模付费尚不成熟
T8 | 低—中 | 能力收敛方向明确，最终网元和部署拓扑尚未冻结
6G 数据架构 × 数据编织 · 第三章产业趋势 · 3.1 筛选口径：需求刚性 · 可证伪性 · 工程成熟 · 产业牵引
1 / 6

## Slide 2
T2 / T3 · 分布式供给基础
元数据事件化与近源执行共同解决“变化可见、数据按时可达”
静态目录必然落后于生产状态；高频无线与感知数据又不能默认全量集中。因此必须同时具备变化事件传播和全局规则、近源执行分层。
T2 高
元数据将从静态目录升级为“变化事件”
完整机制：基线快照 + 变化事件 + 周期对账。事件携带事件时间、版本、来源、作用域、Correlation ID，以及受影响的产品、模型、策略和消费者。
事件范围
Schema/对象关系、拓扑与配置、任务适用性与权限、血缘与成本、数据—模型关联。对象覆盖小区、波束、频段、UE群、会话、云资源及其映射。
主要作用
自动生成影响清单；触发契约测试、缓存/特征/模型失效、策略复核和重新审批；支持跨域变更回放与责任追踪。
成立逻辑
目录只描述扫描时刻；配置、拓扑、权限和质量持续变化。模型和Agent使用过期信息会把报表错误升级为错误动作。
适用边界
不把全部业务数据改成事件；中央事件总线不进入毫秒快环；事件不能替代本地状态，必须保留快照和对账。
T3 高
部署形态将收敛为“全局控制、近源执行”
高频数据全量远传受带宽、时延、能耗、隐私和断链约束。快环、MEC、专网与NTN必须本地运行；完全分散又会造成语义、版本和责任漂移。
全局层
对象/语义、任务适用性模板、产品定义、策略、模型和版本发布。统一的是规则与语义，不是全部存储和处理位置。
本地层
过滤、聚合、特征、缓存、预编译策略、受限推理与动作；断链期间按已批准版本继续运行。
异步回流
上传摘要、执行证据、漂移与冲突；支持版本回退。远端目录/审批不得成为快环同步依赖。
边界：不同网络仍可采用不同层级和拓扑。Ericsson动态放置、Nokia域自治加公共Fabric、Huawei近源算子命名不同，但共同指向两级控制。
趋同的是部署约束，不是统一产品或网元名称。
领先信号
T2：Schema/配置/任务适用性/权限变更自动生成影响清单并触发CI或策略检查。T3：近源算子与全局目录/策略解耦，断链按已批准版本运行。
验证指标
T2：变更发现P95、影响覆盖、误报/漏报、对账差异、失效传播时长。T3：P99、跨域字节减量、断链可用、策略同步、版本回退。
反证条件
T2：目录仍靠人工扫描，事故早于目录发现变化，事件无法关联对象与版本。T3：所有查询/审批必须经过中心，或各域无法共享语义和策略。
6G 数据架构 × 数据编织 · 第三章产业趋势 · T2 / T3 [S27] OpenLineage · [S9][S12][S20] 两级部署
2 / 6

## Slide 3
T1 / T6 · 数据运营基础
网络数据将由接口资源升级为带契约和适用性证明的运营产品
数据可访问不等于可使用。持续复用需要Owner、契约和生命周期；进入模型与闭环还需要面向特定对象、时间和任务的任务适用性证明。
T1 高
网络数据将被封装为可运营的数据产品
最低定义：明确消费者与任务、稳定标识和版本、Owner、Schema/语义、任务适用性、SLO、用途/权限、血缘、成本/计量、保留期及退出机制。只有目录条目、接口包装或Marketplace页面，仍不是数据产品。
成立逻辑
源和消费者同时增加，点对点集成按“源×消费者”增长。稳定契约是跨场景复用的必要条件；无Owner就无法持续管理变更、SLO、成本和退出。
落地重点
优先产品化故障、节能、移动性、QoE和模型特征。默认交付事件、聚合指标、特征或分析服务，而不是全量原始流。
验收口径
以持续消费者、跨场景复用、契约合规和单位有效任务成本验收，不以目录数量、接口数量或PB规模验收。
适用边界
产品化不等于上架目录。无线数据必须携带小区、频段、波束、配置和采样窗口，不能只交付字段。
T6 中高
任务适用性将成为数据进入模型与闭环的准入标准
任务适用性指面向特定用途的数据适用性质量，不是覆盖所有数据的总分，也不是已冻结的统一3GPP指标。它用可测试的“适用性信封”说明：数据在何种对象、时空、配置与采样条件下可被哪个模型或闭环安全使用。
通用质量
准确、完整、一致、新鲜、唯一、可追溯。
通信质量
采样代表性、时空覆盖、同步误差、配置一致、测量置信、suspect/incomplete。
AI质量
标签来源、训练—服务分布偏差、特征漂移、适用对象与禁用边界。
准入方式
按用途设阈值；未达则降级、阻断或重验；与模型卡、产品契约和动作风险挂钩。
边界：字段完整不等于语义可比；样本量大不等于具有代表性。不能用一个总分评价所有数据。术语上不以QoD指代数据质量；QoD仅指CAMARA Quality on Demand API。
领先信号
T1：产品契约进入版本基线，生产者和消费者共同签署SLO/任务适用性。T6：任务适用性进入数据契约、模型卡、跨域接口和动作放行条件。
验证指标
T1：交付周期、复用消费者、契约违规、重复采集下降、单位任务成本。T6：覆盖/代表性、同步误差、配置一致、漂移、误动作、降级触发。
反证 / 证据
反证：每场景重新取数清洗，或只统计完整性/接口成功率。证据：Nokia Data Suite、Ericsson Data Mesh、Huawei Data QoS。
6G 数据架构 × 数据编织 · 第三章产业趋势 · T1 / T6 [S10][S14][S24]
3 / 6

## Slide 4
T4 / T5 · 可信自动化趋势
Agent协同与NDT动作验证共同构成高风险自动化的可信准入机制
数据进入真实网络控制后，错误不再只是分析偏差。融合的是接口与证据图，分离的是治理责任；NDT是重要放行证据，不是绝对安全证明。
1 供数
版本化产品、上下文、任务适用性、策略
2 决策
模型/Agent选择数据、工具和候选动作
3 验证
NDT预演、策略、风险预算
4 执行
身份、作用域、租约、灰度
5 回证
结果、漂移、熔断、回滚
T4 中高
形成“供数—决策—执行—回证”协同闭环
Agent若处理真实网络任务，必须持续获得当前对象、配置、质量与权限，而不是一次性把文档放进向量库。一旦能调用工具，数据错误就会转化为动作风险。
融合内容
目录检索、订阅、血缘和策略成为受控工具；数据、模型、提示、工具、动作和结果共享版本关系；审计证据跨工具传播。
责任分离
数据管用途/保留/删除；模型管性能/偏差/漂移；Agent管身份/权限/动作。Reasoner与Actor隔离，无边界“大脑”不可审计。
落地顺序
只读检索与调查 → 决策建议与工单编排 → 影子运行 → 白名单低风险动作 → 高风险动作受控准入。快环保留确定性执行。
T5 中高
NDT预演成为高风险动作的重要放行证据
Data Fabric向NDT提供带时间、配置、任务适用性与血缘的版本化状态快照；NDT比较执行/不执行/替代动作，输出收益、冲突和副作用；策略引擎决定放行、灰度或拒绝，生产结果再回流校准。
有效证据条件
定义保真度、最大同步滞后、场景覆盖和可接受预测误差；保存输入快照、孪生/模型版本、候选动作、预演结果、放行理由和生产结果。
超限处理
误差超门槛或覆盖不足时自动退回建议/人工模式。不得用“孪生通过”替代责任审批。
适用边界
NDT是证据链中的消费者和生产者，不是Fabric同义词，也不是绝对安全证明。必须与灰度、熔断、回滚和人工接管组合。
领先信号
Agent工具调用携带身份、产品/模型版本和策略决策；NDT进入变更审批和动作验证路径，而不是独立演示平台。
验证指标
证据完整、越权拦截、错误上下文阻断、人工接管、回滚成功；同步滞后、预测误差、覆盖、回放一致、灰度失败。
反证 / 证据
反证：只有聊天或RAG；NDT只有拓扑可视化。证据：3GPP AI生命周期、SA5 NDT管理、厂商Agent与自治平台。
6G 数据架构 × 数据编织 · 第三章产业趋势 · T4 / T5 [S4][S23][S28][S29]
4 / 6

## Slide 5
T7 · 责任边界与商业分化
商业化将沿责任边界分化：能力服务出售可组合输入，结果服务承诺可归因输出
分叉点不是数据形态，而是买方还是供应方承担决策、动作与结果责任。稳定产品、语义、任务适用性和计量只决定服务能否履约，并不解释为什么分化。
分化机制 · 决策权 × 动作权 × 结果责任
有集成能力且保留控制权的买方购买可组合能力，形成路径A；希望转移持续运营与结果责任的客户购买托管结果，形成路径B。接口标准化推动A跨网复制，也压低差异化；归因与责任风险限制B规模化，因此两者长期并存。
路径A · 中高确定性
数据/API与能力服务
责任与控制
买方保留业务决策和网络动作权；供应方只保证接口行为、可用性、SLA与用途约束，不承担最终业务结果。
交易对象 / 买方
Quality on Demand（QoD）、位置、身份、状态、分析或网络能力；面向行业平台、开发者、CPaaS与聚合渠道。
扩张与计价
聚合层解决跨网发现、认证、覆盖、用量和结算；按调用、会话、覆盖、用量或订阅收费。
验证 / 反证
验证跨网一致、付费客户、收入、履约成本和续费。只有API数量而无持续消费与收入即不成立。
路径B · 低—中确定性
结果型托管/自治服务
责任与控制
供应方参与决策和动作，并对约定结果负责；客户购买的是效果和责任转移，而不是单项接口。
交易对象 / 买方
体验、成功率、节能、故障或风险改善；面向金融、车联、工业、媒体等结果责任方。
扩张与计价
需T4/T5、结果基线、归因、动作授权、风险上限和回滚；按托管费、增益、风险降低或结果分成。
验证 / 反证
验证归因置信、效果、误动作、风险、争议和回滚成本。无法定义基线、定责或回退即不能规模化。
长期共存
能自行集成的客户购买能力，希望转移运营责任的客户购买结果；A和B不是简单成熟度先后，收入、责任和风险必须分开核算。
证据状态
A：CAMARA/Open Gateway与中国移动Quality on Demand（QoD）已提供商业信号。B：域级自动化有效，但公开结果定价、责任转移和规模分成证据不足。
共同前提 / 边界
内部产品稳定性只决定能否履约，不是分化原因。原始感知数据出售不是默认模式；域级性能改善也不能外推结果型合同已成立。
6G 数据架构 × 数据编织 · 第三章产业趋势 · T7 [S16][S18][S55]
5 / 6

## Slide 6
T8 · 标准承载趋势
标准更可能冻结“能力与接口”，而非唯一专用数据面网元
T1–T7的需求会留下，承载它们的拓扑、组件边界和名称未必统一。跨厂商必须一致的是外部行为；内部组件和部署位置仍可保持多样化。
标准优先固化
1
生产者、消费者和处理能力角色
2
稳定对象标识、对象关系和信息模型
3
任务适用性公共属性与表达方式
4
发现、处理、存储、交付和暴露的外部行为
5
生命周期、授权和证据引用关系
6
跨厂商一致性测试
实现保持开放
增强既有功能
扩展DCCF、ADRF、NWDAF、MDA等SBI与管理服务。
管理域/边缘承载
以SMO服务、边缘Agent或近源运行时组合部署。
可插拔多后端
事件、流、文件、模型和派生数据可选择不同运行时。
必要时新增NF
仅当复用造成隔离、吞吐或职责不可分时再引入专用功能。
成立逻辑与产品策略
发现、采集、处理、存储、暴露和治理跨越不同域与时标，不同用例不可能共享完全相同的在线流程。标准应优先冻结跨厂商必须一致的外部行为；内部拓扑写得越死，越难适配运营商存量和边缘资源差异。
产品跟踪能力、语义、任务适用性、接口和测试，不押注某个厂商网元名称。若独立平面增加时延、状态和重复治理，应退回能力增强；若复用导致职责不可分，再考虑新功能。
领先信号 / 指标
Rel-21收敛功能、信息模型与接口，同时允许多种部署拓扑。指标：互操作、复用率、额外时延/状态、迁移与替换成本。
反证 / 证据
反证：3GPP明确冻结独立统一数据平面及必选NF和流程。证据：SA2 KI#21、SA5 DMFW、Huawei DO/DA/DCP仍是候选原型。
第三章收束
6G Data Fabric的核心控制点将集中于语义、任务适用性、近源运行、动作证据和跨网结算，而不是单一平台名称。
6G 数据架构 × 数据编织 · 第三章产业趋势 · T8 [S5][S12][S26]
6 / 6